2. Μεταγωγείς Ορόφων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | L2 MANAGED SWITCH |  |  |  |
| A.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 8 |  |  |
| 3 | Τα προσφερόμενα switch θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτά του πίνακα Firewall. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συνολικός αριθμός θυρών GE RJ45 | 48 |  |  |
| 5 | Θύρες GE RJ45 POE | 24 |  |  |
| 6 | Θύρες GE SFP | 4 |  |  |
| 7 | Σειριακή θύρα κονσόλας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | POE+ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | POE Budget | 370 Watt |  |  |
| 10 | MTBF | >10 Χρόνια |  |  |
| Α.2 | Επιδόσεις |  |  |  |
| 1 | Switching Capacity | 104 Gbps |  |  |
| 2 | Packets Per Second | 155 Mpps |  |  |
| 3 | MAC Address Storage | 16 K |  |  |
| 4 | Network Latency | 3860 ns |  |  |
| 5 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | 4000 |  |  |
| 6 | Packet Buffer | 1.5 MB |  |  |
| 7 | DRAM | 256 MB |  |  |
| 8 | FLASH | 64 MB |  |  |
| Α.3 | Ασφάλεια και ορατότητα |  |  |  |
| 1 | Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Admin Authentication Via RFC 2865 RADIUS | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | IEEE 802.1x authentication Port-based | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | IEEE 802.1x Authentication MAC-based | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | IEEE 802.1x Guest and Fallback VLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | NAI |  |  |
| 9 | IEEE 802.1ab LLDP-MED | NAI |  |  |
| 10 | DHCP-Snooping | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Sticky MAC and MAC Limit | NAI |  |  |
| Α.5 | Διαχείριση |  |  |  |
| 1 | Διαχείριση IPv4/IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω Telnet / SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω HTTP/HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη SNMP v.1, 2c και 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη SNTP |  |  |  |
| 6 | Διαχείριση μέσω γραμμής εντολής (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαχείριση μέσω ενσωματωμένου γραφικού περιβάλλοντος (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαχείριση του συνόλου των μεταγωγών του έργου μέσω κεντρικού συστήματος διαχείρισης. Να περιγραφεί πως υλοποιείται. | ΝΑΙ |  |  |
| A.6 | Επιπλέον εξοπλισμός |  |  |  |
| 1 | SFP Transceiver 1000BASE-SX Gigabit Ethernet, Multimode Fiber (MMF) | 4 |  |  |
| Α.7 | Υπηρεσίες Υποστήριξης |  |  |  |
| 1 | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί με υπηρεσίες υποστήριξης 24x7 διάρκειας ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |

3. Κεντρικοί Μεταγωγείς

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ - 48 PORTS |  |  |  |
| A.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 2 |  |  |
| 3 | Θύρες GE RJ45 | 48 |  |  |
| 4 | Θύρες 10 GE SFP+ | 4 |  |  |
| 5 | Σειριακή θύρα κονσόλας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Layer 2 Capable | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Layer 3 Capable | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | MTBF | >10 Χρόνια |  |  |
| Α.2 | Επιδόσεις |  |  |  |
| 1 | Switching Capacity | 176 Gbps |  |  |
| 2 | Packets Per Second | 262 Mpps |  |  |
| 3 | MAC Address Storage | 16 K |  |  |
| 4 | Network Latency | <1μs |  |  |
| 5 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | 4 K |  |  |
| 6 | Packet Buffer | 1.5 MB |  |  |
| 7 | DRAM | 1 GB |  |  |
| 8 | FLASH | 128 MB |  |  |
| 9 | Switching Capacity | 176 Gbps |  |  |
| Α.3 | Ασφάλεια και ορατότητα |  |  |  |
| 1 | Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Admin Authentication Via RFC 2865 RADIUS | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | IEEE 802.1x authentication Port-based | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | IEEE 802.1x Authentication MAC-based | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | IEEE 802.1x Guest and Fallback VLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Radius CoA (Change of Authority) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Radius Accounting | NAI |  |  |
| 11 | sFlow | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων ACL | 512 |  |  |
| 13 | IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | NAI |  |  |
| 14 | IEEE 802.1ab LLDP-MED | NAI |  |  |
| 15 | DHCP-Snooping | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Dynamic ARP Inspection | NAI |  |  |
| 17 | Sticky MAC | NAI |  |  |
| Α.4 | L2 Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Auto-negotiation for port speed and duplex | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | IEEE 802.1D MAC Bridging/STP | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | STP Root Guard | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Edge Port / Port Fast | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | IEEE 802.1Q VLAN Tagging | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Private VLAN | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP | NAI |  |  |
| 12 | Unicast/Multicast traffic balance over trunking port (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | IEEE 802.1AX Link Aggregation | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Spanning Tree Instances (MSTP/CST) 15/1 | NAI |  |  |
| 15 | IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure | NAI |  |  |
| 16 | IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | IEEE 802.3u 100Base-TX | NAI |  |  |
| 18 | IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX | NAI |  |  |
| 19 | IEEE 802.3ab 1000Base-T | NAI |  |  |
| 20 | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | IEEE 802.3 CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications | NAI |  |  |
| 22 | Storm Control | NAI |  |  |
| 23 | MAC, IP, Ethertype-based VLANs | NAI |  |  |
| Α.5 | L3 Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Static Routing (Hardware-based) | NAI |  |  |
| 2 | Routing Entries | 64 |  |  |
| 3 | Host Entries | 4 K |  |  |
| 4 | OSPFv2 | NAI |  |  |
| 5 | RIPv2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | VRRP | NAI |  |  |
| 7 | BGP | NAI |  |  |
| 8 | SIS | NAI |  |  |
| 9 | Multicast Protocols | NAI |  |  |
| 10 | Bidirectional Forwarding Detection (BFD) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | DHCP Relay | NAI |  |  |
| 12 | IGMP Snooping | NAI |  |  |
| Α.6 | Υψηλή Διαθεσιμότητα |  |  |  |
| 1 | Multi-Chassis Link Aggregation (MCLAG) | NAI |  |  |
| Α.7 | Quality of Service |  |  |  |
| 1 | IEEE 802.1p Based Priority Queuing | NAI |  |  |
| 2 | IP TOS/DSCP Based Priority Queuing | NAI |  |  |
| Α.8 | Διαχείριση |  |  |  |
| 1 | Διαχείριση IPv4/IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω Telnet / SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω HTTP/HTTPS | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη SNMP v.1, 2c και 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη SNTP | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαχείριση μέσω γραμμής εντολής (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαχείριση μέσω ενσωματωμένου γραφικού περιβάλλοντος (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαχείριση του συνόλου των μεταγωγών του έργου μέσω κεντρικού συστήματος διαχείρισης. Να περιγραφεί πως υλοποιείται. | ΝΑΙ |  |  |
| A.9 | Επιπλέον εξοπλισμός |  |  |  |
| 1 | SFP+ Optical Transceiver 10GBase-SR Multimode Fiber (MMF) | 4 |  |  |
| Α.10 | Υπηρεσίες Υποστήριξης |  |  |  |
| 1 | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί με υπηρεσίες υποστήριξης 24x7 διάρκειας ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |

4. Τείχος Προστασίας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |  |
| A.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Απαιτούμενος αριθμός τεμαχίων | 1 |  |  |
| 3 | Θύρες GE RJ45 συνολικά (LAN, WAN, DMZ, Clustering) | Έως 22 θύρες |  |  |
| 4 | Θύρες GE SFP | Έως 8 θύρες |  |  |
| 5 | Θύρες 10GE SFP+ | 2 |  |  |
| 6 | Θύρα Management GE RJ-45 | 1 |  |  |
| 7 | Δυνατότητα sharing μεταξύ θυρών RJ-45 και SFP | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Σειριακή θύρα κονσόλας | 1 |  |  |
| 9 | Να αναφερθούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του κάθε συστήματος (μέγιστο ρεύμα, κατανάλωση ισχύος, έκλυση θερμότητας). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να αναφερθεί η μέγιστη δυνατότητα υποστήριξης λογικών τειχών προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Αποθηκευτικός χώρος | ≥ 480 GB, SSD |  |  |
| 12 | Ενσωματωμένη υποστήριξη IPS, antivirus και application control. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ενσωματωμένη υποστήριξη προστασίας σε Denial of Service (DoS) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ενσωματωμένο διπλό τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τοποθέτηση σε rack 19'' (ύψος 1U) | 1U |  |  |
| 16 | Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά ανάρτησης. | NAI |  |  |
| Α.2 | Επιδόσεις |  |  |  |
| 1 | Stateful inspection throughput σε IPv4 και IPv6 (για μέγεθος πακέτου 512 byte και κίνηση UDP) | ≥ 18 Gbps |  |  |
| 2 | Ταυτόχρονες TCP συνδέσεις | ≥ 1,5 M |  |  |
| 3 | Ρυθμός αποκατάστασης νέων TCP συνδέσεων | ≥ 56 Κ/sec |  |  |
| 4 | IPS throughput (enterprise mix) | ≥ 2,6 Gbps |  |  |
| 5 | IPS+Antivirus+Application control throughput (enterprise mix) | ≥ 1 Gbps |  |  |
| 6 | IPsec VPN throughput | ≥ 11,5 Gbps |  |  |
| 7 | SSL VPN throughput | ≥ 750 Mbps |  |  |
| 8 | Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων SSL | ≥ 130K |  |  |
| 9 | SSL inspection throughput | ≥ 1 Gbps |  |  |
| 11 | Πιστοποίηση από ICSA Labs για firewall, IPS, antivirus, SSL VPN, IPsec και IPv6 | NAI |  |  |
| 12 | Πιστοποίηση από NSS Labs. | NAI |  |  |
| Α.3 | Yποστήριξη L2 και L3 |  |  |  |
| 1 | Υποστήριξη διαφανούς λειτουργίας (L2) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υποστήριξη λειτουργίας ως δρομολογητής (L3) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υποστήριξη ταυτόχρονης λειτουργίας L2 και L3 (σε διαφορετικά λογικά τείχη προστασίας) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη VLAN IEEE 802.1q | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη link aggregation IEEE 802.3ad | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Yποστήριξη IPv4 και IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστήριξη OSPF v.2 και v.3 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υποστήριξη BGP v.4+ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποστήριξη policy routing | NAI |  |  |
| 10 | Υποστήριξη NTP | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Υποστήριξη DHCP server/relay | NAI |  |  |
| 12 | Υποστήριξη ΝΑΤ με τις εξής δυνατότητες: - Source/Destination NAT - Port Address Translation (PAT) - Fixed port - Port block allocation | NAI |  |  |
| 13 | Υποστήριξη destination NAT. | NAI |  |  |
| 14 | Υποστήριξη QoS. Να περιγραφεί σύντομα η υποστηριζόμενη αρχιτεκτονική. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Πολιτικές ασφαλείας |  |  |  |
| 1 | Υποστήριξη πολιτικών ασφαλείας IPv4 και IPv6. | NAI |  |  |
| 2 | Ομαδοποίηση πολλών interface σε ζώνες για ευκολότερη διαχείριση της πολιτικής ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η υπηρεσία antivirus θα πρέπει να υποστηρίζει: - Virus signature database scan. - Grayware scan. - Heuristics scan. | NAI |  |  |
| 4 | H λειτουργία IPS θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία custom υπογραφών από τον διαχειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη web filtering |  |  |  |
| 6 | Υποστήριξη SSL inspection | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστήριξη single sign on για τον έλεγχο χρηστών από τις πολιτικές ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Έλεγχος της παραγωγής αρχείων καταγραφής (log) ανά πολιτική ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Διαχείριση |  |  |  |
| 1 | Διαχείριση μέσω γραμμής εντολής (CLI) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαχείριση μέσω ενσωματωμένου γραφικού περιβάλλοντος (GUI) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρόσβαση διαχειριστών μέσω HTTPS και SSH | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υποστήριξη SNMP v.1, 2c και 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Υποστήριξη δημιουργίας ευέλικτων προφίλ διαχειριστών με διαφορετικά δικαιώματα διαχείρισης read-write, read-only και none σε επίπεδο συνολικής συσκευής, σε επίπεδο λογικού τείχους προστασίας και σε επίπεδο υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Υποστήριξη ομαδοποίησης διαχειριστών με κοινά δικαιώματα διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα πλήρους διαγραφής του λογαριασμού διαχείρισης super admin (π.χ. root, admin, κ.λ.π.). H πρόσβαση των διαχειριστών να γίνεται μόνο μέσω ονοματισμένων προσωπικών λογαριασμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δημιουργία πολιτικής password και επιβολή συμμόρφωσης σε αυτή. Η πολιτική password θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά τα εξής: - Ελάχιστο μήκος password - Υποχρεωτικά κεφαλαία/μικρά γράμματα - Υποχρεωτική χρήση μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων - Υποχρεωτική χρήση αριθμών - Χρονική διάρκεια password - Μη επανάληψη ίδιου password | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υποστήριξη RADIUS και LDAP | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ενιαία Διαχείριση μέσα από γραφικό περιβάλλον των υπηρεσιών ασφαλείας και Δικτύου πρόσβασης (Ενσύρματου και Ασύρματου). | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Υπηρεσίες Υποστήριξης |  |  |  |
| 1 | Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσφερθεί με υπηρεσίες υποστήριξης 24x7 διάρκειας ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Θα πρέπει να προσφερθούν όλες οι άδειες χρήσης που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας antivirus και IPS και web filtering διάρκειας ενός (1) έτους. | NAI |  |  |
| 3 | Θα πρέπει να προσφερθούν όλες οι επί πλέον άδειες χρήσης που τυχόν απαιτούνται για την υποστήριξη όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών των πινάκων Α.1 έως και Α.5 διάρκειας ενός (1) έτους, σε περίπτωση που αυτά δεν καλύπτονται από τις άδεις της παρ. Α.6.2. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα, από τον επίσημο ιστοχώρο του κατασκευαστή μέσω Internet και καθ’ όλο το 24ωρο με ανανεωμένες εκδόσεις των malware/signature database ή όποιου άλλου λογισμικού κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

| ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ |
| --- |
| α/α | Περιγραφή (είδος, μοντέλο, κατασκευαστής) | Αριθμός Μονάδων | Αξία Μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) | Συνολική αξία με ΦΠΑ (€) |
| 1 | Μεταγωγείς ορόφων (switches) | 8 |  |  |  |
| 2 | Κεντρικοί μεταγωγείς (core switches) | 2 |  |  |  |
| 3 | Τείχος προστασίας (firewall) | 1 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |  |  |  |